## Slide 1: ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทะเลและแสงอาทิตย์ ร่วมกับระบบผลิตน้ำจืด
Problem–Solution Fit · ผลการศึกษาขั้นต้น · แนวทางนำไปใช้จริง · หลักฐานเชิงข้อมูล
พื้นที่เป้าหมาย: ชุมชนชายฝั่งและเกาะที่มีข้อจำกัดด้านการส่งไฟฟ้าและการจัดหาน้ำจืด
ขอบเขต: Idea Stage → ต้นแบบทดสอบในบ่อพลังงาน

## Slide 2: วาระการนำเสนอ
ลำดับ | หัวข้อ | คำถามที่ตอบ
1 | Problem–Solution Fit | โจทย์กับโซลูชันสัมพันธ์กันอย่างไร
2 | ผลการศึกษาขั้นต้น | เรารู้อะไรแล้ว และยังไม่รู้อะไร
3 | แนวทางนำไปปฏิบัติ | ทำเป็นระบบที่ใช้ได้จริงได้อย่างไร
4 | หลักฐานเชิงข้อมูล | ตัวเลขที่รองรับอยู่ตรงไหน
2

## Slide 3: Problem: โจทย์คืออะไร
โจทย์ 1 — ไฟฟ้า: พื้นที่ชายฝั่งและเกาะมีข้อจำกัดด้านการส่งไฟฟ้าและการจัดหาน้ำจืด จึงนำพลังงานน้ำขึ้น–น้ำลง คลื่น และแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกัน
โจทย์ 2 — น้ำ: ระบบผลิตน้ำจืดที่พึ่งพาพลังงานหมุนเวียน 100% เผชิญความท้าทายใหญ่ที่สุดคือความไม่เสถียรและช่วงเวลาที่พลังงานขาดช่วง
โจทย์ 3 — ความเชื่อมโยง:
  RO ต้องการแรงดันสูงมาก (ประมาณ 55–80 bar สำหรับน้ำทะเล) ทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าสูง และอ่อนไหวต่อสิ่งสกปรกแขวนลอย
  เมื่อกำลังไฟลดลง อัตราการไหลและความเร็ว crossflow ลดลง เกลือสะสมที่ผิวเยื่อและแพร่ผ่านเยื่อมากขึ้น คุณภาพน้ำจืดจึงลดลง
  การเดินเครื่องแบบไม่ต่อเนื่องเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดความเสียหายทางกายภาพและสูญเสียความสมบูรณ์ของเมมเบรน
3

## Slide 4: Solution: สถาปัตยกรรม 7 ระบบย่อย
ระบบย่อยที่เชื่อมกันผ่านระบบจัดการพลังงานและระบบควบคุมกลาง:
  ระบบรับน้ำทะเลและผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำ
  ระบบบ่อพลังงาน ทุ่น และกลไกแปลงการเคลื่อนที่
  ระบบ Solar Cell และไฟฟ้าสำรอง
  ระบบพักน้ำดิบและกรองขั้นต้น
  ระบบแยกเกลือและปรับคุณภาพน้ำ
  ระบบถังน้ำสะอาดและจัดการน้ำเกลือเข้มข้น
เส้นทางพลังงาน/น้ำ:
  คลื่นธรรมชาติ → ทุ่นลอย + มวลถ่วง → PTO → BESS → ระบบควบคุมกลาง
  Solar PV → BESS → ระบบควบคุมกลาง
  ระบบควบคุมกลาง → ปั๊มแรงดันสูง RO / ED–EDR → ถังน้ำจืดสำรอง
  น้ำเกลือเข้มข้น → Diffuser / แนวทางใช้ประโยชน์
จุดต่างจากโครงงานทั่วไป: ถังน้ำจืดสำรองทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ร่วมกับแบตเตอรี่ ไม่ใช่ปลายทาง
4

## Slide 5: Problem–Solution Fit Matrix
ปัญหา | กลไกของโซลูชัน | ตัวชี้วัดที่พิสูจน์
พื้นที่เกาะไม่มีไฟเสถียร | กังหันน้ำ + ทุ่น + PV + BESS จัดสรรผ่านระบบควบคุม | พลังงานสุทธิ (kWh)
คลื่น/แดดขาดช่วง | BESS + Smart Load Prioritization | ความถี่ที่ปั๊มเดินได้ต่อวัน
น้ำจืดไม่มี/แพง | แยกเกลือด้วย ED หรือ RO | SEC (kWh/m³), Recovery (%)
น้ำเกลือกระทบสิ่งแวดล้อม | ถังแยก + Diffuser + แนวทางใช้ประโยชน์ | ความเค็มที่จุดระบาย
ระบบยังพิสูจน์ไม่ได้ | ต้นแบบ + ข้อมูลจริง | ต้องมีผลการทดลองจริง
ทุกแถวต้องมีตัวชี้วัด ไม่ใช่แค่คำอธิบาย
5

## Slide 6: จุดที่ต้องแก้กรอบคิด (และเราแก้แล้ว)
สิ่งที่ต้องยอมรับก่อน: หากใช้พลังงานไฟฟ้าขับมอเตอร์ดึงมวลถ่วงขึ้น–ลง พลังงานที่ได้กลับมามีค่าน้อยกว่าพลังงานที่จ่ายเข้าไปเสมอ (Net Energy Output < 0) เพราะมีการสูญเสียในกระบวนการแปลงผัน
กรอบใหม่ที่ถูกต้อง: เปลี่ยนมุมมองจาก “เครื่องสร้างคลื่น” เป็น “เครื่องแปลงพลังงานคลื่นแบบทุ่นลอย” (Point Absorber WEC)
  มวลถ่วงทำหน้าที่ปรับคาบการสั่นให้เข้ากับคาบคลื่น เพื่อเพิ่มระยะชัก
  และช่วยถ่วงรั้งให้เกิดแรงดึงที่มากพอขับ PTO
6

## Slide 7: ข้อจำกัดที่เรายอมรับตรง ๆ
ในสภาพจริง ความถี่คลื่นตกได้ต่ำถึง 0.1 Hz ทำให้ทุ่นต้องมีโครงสร้างขนาดใหญ่เพื่อเรโซแนนซ์ ซึ่งยาก แพง และไม่สมจริง
ประสิทธิภาพลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความถี่คลื่นเบี่ยงออกจากความถี่ธรรมชาติ โดยเฉพาะเมื่อค่า PTO damping ต่ำ
ในเวลาเดียวกัน แรงหน่วงจากการลาก (drag damping) ก็ส่งผลด้านลบต่อการดูดกลืนพลังงาน
ทางแก้ที่งานวิจัยรองรับ: ใช้มวลเฉื่อยปรับตั้ง (tuned inertial mass) ซึ่งเพิ่มการดูดกลืนกำลังและขยายแบนด์ความถี่ที่ได้ผล
  ในสภาวะที่เกิดเรโซแนนซ์ กำลังผลิตของระบบ TIM สูงกว่ากำลังของระบบ SDOF ธรรมดามากกว่าสองเท่า
7

## Slide 8: ทรัพยากรคลื่นในพื้นที่: ข้อเท็จจริงที่ต้องพูดก่อนออกแบบ
ประเด็น | ข้อมูล
อ่าวไทย | พลังงานคลื่นต่ำ — ฟลักซ์น้อยกว่า 4 kW/m ทุกฤดูกาล
ทะเลจีนใต้ (จุดที่คลื่นดี) | ฟลักซ์เฉลี่ยรายปี 10–18 kW/m
ฝั่งอันดามัน | ชายฝั่งภูเก็ตและพังงาเหมาะสม เพราะมีความสูงคลื่นนัยสำคัญสูง
สถานีที่ดีที่สุด | อ่าวไทย = P5 (กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์) / อันดามัน = P12 (เมืองระนอง)
เหตุผลเชิงกายภาพ | อ่าวไทยลึกเฉลี่ย 45 ม. (ลึกสุด 80 ม.) ขณะที่อันดามันลึกเฉลี่ย ~1,096 ม.
นัยเชิงออกแบบ: หากเลือกพื้นที่อ่าวไทย ต้องลดบทบาท WEC เป็นระบบสาธิต และยกน้ำหนักให้กังหันน้ำ/กระแสน้ำ + PV
8

## Slide 9: ED vs RO: หลักการและข้อจำกัด
 | Electrodialysis (ED) | Reverse Osmosis (RO)
แรงขับ | สนามไฟฟ้ากระแสตรงดึงไอออนผ่านเยื่อเลือกผ่าน | ปั๊มแรงดันสูงเอาชนะแรงดันออสโมติก
เหมาะกับ | น้ำกร่อย ความเค็มต่ำกว่า 10,000 ppm | น้ำทะเล ลด TDS จาก 35,000 ppm เหลือ <500 ppm
ข้อจำกัดหลัก | Concentration polarization → เยื่อเสื่อมสภาพเร็ว | แรงดัน 55–80 bar → กินไฟสูง และไวต่อ turbidity
โครงการเปรียบเทียบความเค็มน้ำดิบ คุณภาพน้ำที่ได้ อัตราการผลิต พลังงานที่ใช้ การดูแลเยื่อ และปริมาณน้ำเกลือเข้มข้น
9

## Slide 10: ข้อมูลพลังงานจำเพาะ: ED ชนะที่น้ำกร่อย · RO ชนะที่น้ำทะเล
ระบบ | SEC (kWh/m³)
SWRO (มี ERD) | 4–6
SWRO (ไม่มี ERD) | 7–13
BWRO | 0.5–2.5
ED (ทั่วไป) | 0.7–5.5
ED (น้ำเกลือเข้มข้นสูง) | 7–15
น้ำทะเล (ภาพรวม) | 2.58–8.5
ทั้ง RO และ ED ทำได้ที่ประสิทธิภาพพลังงาน >30% แต่ในสภาวะที่ต่างกัน — ED โดดเด่นที่น้ำป้อนต่ำกว่า 3 g/L, RO เหมาะที่สุดที่สูงกว่า 5 g/L
10

## Slide 11: ความเสถียรของพลังงาน: ปัญหาและทางแก้ 3 ชั้น
ชั้นที่ 1 — BESS: เก็บไฟฟ้าส่วนเกินจากช่วงแดดจัดหรือคลื่นแรง ปล่อยจ่ายให้ปั๊มและระบบควบคุมในช่วงที่พลังงานลดลง
ชั้นที่ 2 — Smart Load Prioritization: เซนเซอร์และระบบควบคุม/บันทึกข้อมูลต้องมีไฟเลี้ยง 24 ชั่วโมง ส่วนปั๊มแรงดันสูงเปิดเมื่อพลังงานผ่านเกณฑ์เสถียรเท่านั้น
ชั้นที่ 3 — Hybrid Backup Power: เตรียมแหล่งสำรองสำหรับกรณีอากาศปิดติดต่อกันหลายวัน
ต้องคำนวณขนาดความจุของแบตเตอรี่ให้เหมาะกับอัตราการกินไฟของปั๊มน้ำ
และออกแบบวงจรอินเวอร์เตอร์ให้แปลงพลังงานเสถียรพอก่อนป้อนเข้าสู่ระบบมอเตอร์
11

## Slide 12: ทางเลือกที่ถูกกว่าแบตเตอรี่: กักเก็บ “น้ำ” แทนกักเก็บ “ไฟ”
กรณีเกาะ King Island: ทางเลือกที่ประหยัดที่สุดคือติดตั้ง PV ขนาด 13 MW ให้เดินเครื่อง RO ตามสัดส่วนทันทีและผลิตน้ำจืดในเวลากลางวัน โดยไม่ต้องใช้การกักเก็บพลังงาน
  เก็บน้ำส่วนเกินในถัง 4 × 50 ML เพื่อป้อนความต้องการในช่วงที่แสงขาด
งานอื่นเรียกแนวคิดนี้ตรง ๆ ว่า buffer tank ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานทดแทน
  รายงานว่าการเก็บน้ำจืดที่ผลิตได้ช่วยเพิ่มผลผลิตของระบบได้ถึง 36%
แต่ต้นทุนแบตเตอรี่คือของจริง:
  ในระบบ PV+SWRO ขนาดใหญ่ CAPEX ของ PV อยู่ที่ 371.949 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ระบบกักเก็บ NMC อยู่ที่ 561.723 ล้านดอลลาร์ ($876/kW และ $339/kWh)
  รวมระบบไฟฟ้าประมาณ 933.6 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนสำคัญตกที่แบตเตอรี่เพราะ capacity factor ของ PV ต่ำ
  เมื่อรวมระบบกักเก็บ LCOE ของ PV สูงขึ้นเป็น 190% ของกรณีอ้างอิง
สไลด์นี้แสดงว่าเราเข้าใจ trade-off ไม่ได้เสนอ BESS แบบไร้เงื่อนไข
12

## Slide 13: ผลการศึกษาขั้นต้น: รู้อะไรแล้ว / ยังไม่รู้อะไร
สิ่งที่ทำเสร็จแล้ว
  วิเคราะห์ปัญหาทางฟิสิกส์ของแนวคิดเดิมและเปลี่ยนกรอบเป็น Point Absorber WEC
  ออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ระบบย่อยพร้อมระบบควบคุมกลาง
  กำหนดตัวแปรต้น–ตัวแปรตามและเกณฑ์ประเมินคุณภาพน้ำ
  วางกรอบเปรียบเทียบ ED/RO และกำหนดตัวชี้วัด 4 ตัว: SEC, ร้อยละการกำจัดเกลือ, อัตราการผลิตน้ำจืดเทียบน้ำเกลือเข้มข้น, ต้นทุนบำรุงรักษาเยื่อกรอง
สิ่งที่ยังไม่รู้ (ต้องได้จากข้อมูลจริง)
  บทที่ 4 ต้องกรอกผลที่ได้จากการทดลองจริง ไม่ควรใส่ตัวเลขสมมติเป็นผลการศึกษา
  ต้องแสดงผลตรวจจากห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่มีความสามารถเหมาะสมเมื่อจำเป็น
13

## Slide 14: ตัวชี้วัดที่จะวัดจริงในบทที่ 4
หัวข้อ | สิ่งที่บันทึก
4.1 ระบบผลิตไฟฟ้า | ระดับน้ำ อัตราการไหล แรงดัน กระแส กำลังผลิต พลังงานสะสม (แยกผลกังหันน้ำ / Solar Cell / ทุ่น ออกจากกัน)
4.2 ชุดทุ่นและกลไกแปลงการเคลื่อนที่ | มวล ระยะเคลื่อนที่ เวลาทำงาน พลังงานที่มอเตอร์ใช้ เทียบกับพลังงานที่ทุ่นผลิตได้
4.3 เปรียบเทียบ ED vs RO | ความเค็มก่อน–หลังบำบัด ปริมาณน้ำจืด พลังงานที่ใช้ ปริมาณน้ำเกลือเข้มข้น
4.5 พลังงานสุทธิ | พลังงานที่ผลิตได้ หักพลังงานที่ใช้กับปั๊ม มอเตอร์ ระบบแยกเกลือ และระบบควบคุม
4.6 ต้นทุน | ต้นทุนวัสดุ ติดตั้ง บำรุงรักษา เปลี่ยนไส้กรอง/เยื่อ และต้นทุนพลังงานต่อปริมาตรน้ำจืด
14

## Slide 15: มาตรฐานคุณภาพน้ำ: เกณฑ์ที่เราตั้งไว้
พารามิเตอร์ | เกณฑ์ของโครงการ
pH | 6.5 – 8.5
Turbidity | < 5 NTU
TDS | < 500 มก./ลิตร
จุลชีววิทยา | ไม่พบเชื้อโรคหรือแบคทีเรียปนเปื้อน ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย UV-C
ผลการทดสอบต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก หรือมาตรฐานน้ำประปาของ MWA/PWA
15

## Slide 16: น้ำเกลือเข้มข้น: หลักฐานว่าจัดการได้
ปัญหา: การแยกเกลือย่อมผลิตน้ำเกลือเข้มข้นเป็นผลพลอยได้ หากปล่อยลงสู่ชายฝั่งโดยตรงจะกระทบความเค็มและระบบนิเวศของสัตว์น้ำในพื้นที่ใกล้เคียง
หลักฐานเชิงตัวเลขจากโรงงานจริง:
  น้ำเกลือจาก SWRO โดยทั่วไปมีความเค็มเป็นสองเท่าของน้ำทะเล ทำให้ความหนาแน่นสูงกว่าและจมลงสู่พื้นทะเล เกิดเป็น plume effect
  ที่โรงงาน Sorek ปล่อยน้ำเกลือด้วย diffuser 4 หัว ที่ความเร็ว 4.0 m/s ทำมุมขึ้น 45° พบ ∆S > 5% เฉพาะใกล้จุดระบายและใกล้พื้นทะเลเท่านั้น
  พื้นที่ที่ความเค็มสูงกว่าระดับพื้นหลัง 1% (0.4 g/L) อยู่ในช่วง 3–24 km² โดย 0.4 g/L ยังอยู่ในช่วงการแปรผันตามธรรมชาติของน้ำชายฝั่ง
  ในสภาพที่มีการผสมดี ผลกระทบด้านลบจำกัดอยู่ในระยะไม่กี่ร้อยเมตรจากจุดระบาย
  ความเค็มที่เพิ่มขึ้น 10% เหนือระดับพื้นหลังไม่กระทบความอุดมสมบูรณ์หรืออัตราการเจริญเติบโต แต่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของชุมชนสิ่งมีชีวิตได้
ข้อเสนอ: ออกแบบหัวฉีดกระจายน้ำเกลือให้ผสมกลมกลืนกับมวลน้ำทะเลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
16

## Slide 17: แนวทางนำไปปฏิบัติ: Roadmap 4 ระยะ
ระยะ | ขอบเขต | เกณฑ์ผ่าน
1. Bench & Tank Test | ทดสอบทุ่น + มวลถ่วงในบ่อพลังงาน วัดพลังงานที่มอเตอร์ใช้เทียบพลังงานที่ทุ่นผลิต | พลังงานสุทธิเป็นบวก หรือระบุชัดว่าติดลบเพราะอะไร
2. Component Test | ทดสอบ RO และ ED ด้วยน้ำดิบคุณภาพใกล้เคียงกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน | ได้ SEC, Salt rejection, Recovery เทียบกันได้
3. Pilot on Island | ระบบขนาดเล็กที่เกาะเป้าหมาย พร้อม BESS + ถังน้ำสำรอง | น้ำผ่านเกณฑ์ pH 6.5–8.5, turbidity <5 NTU, TDS <500 มก./ลิตร
4. Scale-up & IEE | ขยายขนาด ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางใช้ประโยชน์น้ำเกลือ | มีตัวเลข LCOW เทียบกับต้นทุนน้ำปัจจุบัน
17

## Slide 18: การทดสอบในบ่อ: วินัยเรื่องสเกลที่ต้องพูดให้ครบ
กฎสเกลของ Froude ให้กำลังสเกลตาม S^3.5 — การย่อ 1:20 ให้ตัวคูณกำลังเท่ากับ 35,777
แรงเสียดทานเชิงกลไม่สามารถย่อตามสเกลได้ จึงรบกวนผลการทดลอง อัตราส่วนสเกลที่เล็กเกินไปจึงไม่เหมาะสม
หากความกว้างหรือ draft ของแบบจำลองใกล้เคียงกับความกว้าง/ความลึกของบ่อ จะเกิด blockage effect และต้องแก้ข้อมูลการทดลอง
สำหรับงาน WEC โดยทั่วไปใช้ Froude number เพื่อรักษาความคล้ายทั้งทางจลนศาสตร์และพลศาสตร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องใช้แบบจำลอง point absorber ที่สเกล 1/50
ข้อเสนอเชิงวิธีวิทยา: รายงานผลเป็นค่าอัตราส่วนไร้หน่วย (CWR หรือ η) ไม่ใช่กำลังเป็นวัตต์ เพื่อให้เทียบข้ามสเกลได้
18

## Slide 19: หลักฐานเชิงข้อมูล: ตัวเลขที่ใช้อ้างอิงทั้งโครงงาน
ตัวชี้วัด | ค่าอ้างอิงจากวรรณกรรม | ใช้ทำอะไร
SEC ของน้ำทะเล (ภาพรวม) | 2.58–8.5 kWh/m³ | ตั้งเป้าพลังงานของระบบ
พลังงานขั้นต่ำทางทฤษฎี | 1.06 kWh/m³ ที่ 35,000 ppm, recovery 50% | ขอบเขตล่างของ RO
SWRO / BWRO / ED | 4–6 (มี ERD) / 0.5–2.5 / 0.7–5.5 kWh/m³ | ตารางเปรียบเทียบ ED–RO
SEC ของ SWRO ในระบบจริง | 3.3 kWh/m³ | ฐานคำนวณ Battery Sizing
RO ขนาดเล็กบนเกาะ | 4 kWh/m³ | ฐานคำนวณกำลังไฟ
LCOW ของ PV-RO บนเกาะ | 2.02 USD/m³ และไฟฟ้า 0.21 USD/kWh | เกณฑ์เทียบความคุ้มค่า
พื้นที่เกาะที่ติดตั้ง PV ได้ | เพียง 2% ของพื้นที่เกาะ | ข้อจำกัด footprint
ราคาน้ำที่ขายจริงบนเกาะ | 1.45 €/m³ (เกาะใหญ่) และ ~2.6 €/m³ (เกาะเล็กสุด) | เหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์
LCOW 2.02 USD/m³ ยังถูกกว่าน้ำบริสุทธิ์ที่ขนจากแผ่นดินใหญ่ — เกาะ 634 แห่งพบ LCOE เฉลี่ย 0.234 USD/kWh สำหรับเกาะขนาดใหญ่
19

## Slide 20: ความเสี่ยงและแผนรับมือ
ความเสี่ยง | ระดับ | แผนรับมือ
พลังงานคลื่นในอ่าวไทยต่ำเกินคุ้มทุน | สูง | ลดบทบาท WEC เป็นสาธิต ยกน้ำหนักให้กังหันน้ำและ PV หรือย้ายพื้นที่ศึกษากรณีไปฝั่งอันดามัน
การเดินเครื่องไม่ต่อเนื่องทำลายเมมเบรน | กลาง | ออกแบบโปรโตคอลล้างก่อนหยุด และเพิ่มถังน้ำสำรองเป็นบัฟเฟอร์
ชื่อระบบย่อยยังไม่สอดคล้องกับกรอบ WEC | ต่ำ แต่ถูกจับได้ง่าย | เปลี่ยนชื่อระบบย่อยที่ 2 และหัวข้อ 4.2 เป็น “ชุดทุ่นและกลไกแปลงการเคลื่อนที่” ให้ตรงกันทั้งเล่ม
ต้นทุนแบตเตอรี่ทำให้ไม่คุ้มค่า | กลาง | พิจารณาถังน้ำสำรองเป็นทางเลือกแรกสำหรับการกักเก็บระยะยาว
การทดลอง NF/RO พบว่าที่ 1000 รอบการหยุดเครื่อง เมมเบรนยังรักษาความสมบูรณ์ได้ แต่การเพิ่มแรงดันย้อนกลับฝั่ง permeate 2–4 bar กลับทำให้สูญเสียความสมบูรณ์
20

## Slide 21: สรุป 4 ข้อ
1. Problem–Solution Fit: โจทย์คือการจับคู่ภาระไฟและภาระน้ำที่แปรผันไม่พร้อมกัน โซลูชันจึงต้องมีทั้งระบบควบคุมกลางและบัฟเฟอร์สองชนิด (แบตเตอรี่ + ถังน้ำ)
2. ผลการศึกษาขั้นต้น: กรอบคิดถูกต้องแล้วในระดับทฤษฎี (Point Absorber + ED/RO + การจัดการพลังงาน) แต่บทที่ 4 ยังต้องรอข้อมูลจริง ห้ามใส่ตัวเลขสมมติ
3. แนวทางนำไปใช้: เริ่มจากบ่อพลังงานและห้องปฏิบัติการ แล้วต่อยอดเป็นไพล็อตบนเกาะ โดยมีเกณฑ์ผ่านที่วัดได้ในทุกช่วง
4. หลักฐานเชิงข้อมูล: ตัวเลขทั้งหมดมีงานวิจัยรองรับ ตั้งแต่ SEC 2.58–8.5 kWh/m³ ไปจนถึง LCOW 2.02 USD/m³ และการทดลองเมมเบรน 1000 รอบการหยุดเครื่อง
21